## Slide 1
公路全封闭声屏障解决方案
行业背景 · 技术标准 · 痛点剖析
中驰股份解决方案中心
2026年

## Slide 2
01
市场背景——民生宜居需求与交通噪声矛盾凸显
核心观点
我国公铁路网里程持续扩张，交通噪声投诉量激增，全封闭声屏障成为解决民生宜居与交通发展矛盾的核心技术手段。
随着城市化进程的加速，高速公路、城市快速路与居民区的空间距离不断压缩。公路交通噪声已成为城市噪声污染的首要来源，严重影响沿线居民的生活质量。
与此同时，声屏障建设预算却面临不断缩减的压力，如何以更高性价比实现更优降噪效果，成为行业核心命题。
全国公铁路网里程
564.8万公里
且持续增加
交通噪声年投诉量
30万次/年
预计突破量
噪声扰民信访占比
61.3%
城市环境投诉首位

## Slide 3
02
政策标准——公路全封闭声屏障设计规范体系
国内公路声屏障标准体系正在加速完善，形成了以GB/T 51335为国家标准、JT/T 646系列为行业标准的双轨规范体系，为全封闭声屏障的设计与建造提供了日趋完善的依据。
国家标准
GB/T 51335-2018
《声屏障结构技术标准》
明确全封闭风压、屋面活载取值及结构计算方式，是结构设计最高依据
行业标准
JT/T 646.1-2025
第1部分：总体技术要求
规定公路声屏障的整体技术框架
JT/T 646.2-2025
第2部分：材料技术要求
规定各类材料的性能指标与检测方法
JT/T 646.4-2025
第4部分：全封闭技术要求
专门针对全封闭声屏障，规定产品指标
图集标准
MR603
《城市道路全封闭声屏障》
城市道路全封闭声屏障设计图集
重要说明：JT/T 646.4-2025目前仅规定了产品指标要求，尚未纳入结构计算细则；因此，全封闭声屏障的结构设计须以 GB/T 51335 国家标准 作为最高参照依据。

## Slide 4
03
规范升级——GB/T 51335 核心条款深度解读
最新版GB/T 51335在使用年限、防坠落结构与消防疏散三大维度全面提升了安全与耐久标准，为行业设立了更高的技术门槛。
① 设计使用年限 全面提升
新规对不同构件的耐久性提出了明确的量化要求，相比旧版规范（屏体15年、立柱30年），整体年限要求大幅提升。
支撑结构（钢/砼）
50年
金属屏体/亚克力
25年
玻璃/PC板
15年
② 卷边型防坠落结构 正式入规
新规充分认可卷边型屏体的防坠落性能，明确要求结构约束通过自身限位实现防坠落，设计须经理论分析或试验验证可靠性。
工作原理：卷边型支撑结构通过立柱翼缘、限位板卷边与屏体端部凸起配合，在屏体冲击变形时形成限位约束，防坠落性能优异。
③ 紧急疏散门 量化要求
针对全封闭声屏障的消防安全，新规对紧急疏散门的设置间距、性能指标及开启方式做出了严格规定。
设置条件
总长度 > 500m
性能要求
不低于附近屏体
对比旧规：旧版规范要求长度>1000m才需设置，新规将标准缩紧至500m，大幅提升了消防逃生能力。

## Slide 5
04
产品分类——公路全封闭声屏障主流结构形式
依据跨度、结构形式与应用场景，公路全封闭声屏障形成了完整的产品分类体系，不同工况对应不同的结构选型。
跨度规格体系（新版全封闭国标图集）
道路类型
车道数
标准跨度
桥梁
双车道
10.1m
桥梁
四车道
17.6m
桥梁
六车道
27.6m
桥梁
八车道
35.2m
路基
双车道
11m
路基
四车道
18.5m
路基
六车道
29.6m
路基
八车道
37.2m
特殊（主线连接匝道）
—
35m–60m
柱脚结构分类
刚接柱脚
适用于挡墙宽度充裕的常规场景，结构整体刚度高，能够提供更强的抗风和抗震能力。
常规路基段及宽挡墙桥梁段首选结构形式。
铰接柱脚
对挡墙截面宽度要求更小，能够有效减小传递至基础的弯矩，适用于挡墙较窄的桥梁场景。
典型应用：上海S4入城段、长春南四环等项目。

## Slide 6
05
痛点一——屏体脱落事故频发，安全隐患触目惊心
传统声屏障因工艺缺陷与设计不足，在强风或碰撞冲击下极易发生整体脱落，造成严重的人员伤亡与社会影响，安全问题已成行业最紧迫的痛点。
典型事故案例时间线
时间
地点
事故描述
后果
2016年10月
某城市高架
突然掉落的声屏障砸中18岁大学生
人员昏迷
2018年1月
上海南北高架永兴路
大货车碰撞声屏障
驾驶室严重变形，2人重伤
2020年8月
昆明高架桥
隔音板掉落砸到行驶车辆
险些"砍头"
2023年1月
上海申嘉湖高速
集卡碰擦声屏障，从20余米高架掉落
声屏障与立柱悬在半空
2025年6月
深圳南坪快速路
货车碰撞导致全封闭声屏障坍塌
大面积坍塌
2026年3月
上海某高架桥
隔音板从高空砸下
立柱悬空，交通中断
事故根本原因剖析
1
工艺缺陷：屏体加工工艺差，未充分考虑材料在户外环境下的热胀冷缩效应。
2
设计不足：缺乏防脱落限位结构设计，在强风或车辆碰撞冲击下无法保持结构完整。
3
材料违规：通透板材破碎坠落，不符合国标GB/T29641-2013关于防坠落的安全要求。
安全隐患触目惊心，亟需结构升级！

## Slide 7
06
痛点二——消防排烟困难，封闭空间火灾风险极高
全封闭声屏障的封闭空间特性使其在火灾场景下面临极高风险，材料选择不当与防火设计缺失将导致火势迅速蔓延，严重威胁人员逃生。
典型火灾事故案例
韩国京仁第二高速公路声屏障火灾：顶部采用B2级亚克力板（可燃材料），火灾发生后迅速蔓延，造成巨大经济损失与人员伤亡。
2025年5月，上海首例光伏声屏障着火：冒出大量黑烟，残片与碎渣从顶部掉落，途经车辆纷纷紧急避让，引发社会广泛关注。
•
•
材料类型
燃点
火灾特性
风险等级
亚克力板（B2级）
低
快速形成易熔带，但燃烧后迅速蔓延，产生滴落物
高风险
PC板
580℃
自身不易燃，但火灾时烟雾无法排出，阻碍逃生
高风险
防火隔离带材料（A级）
不燃
有效阻隔火势蔓延，保障结构安全
合规
规范要求 (GB/T 51335)
明确要求封闭式声屏障支撑构件耐火极限不得低于 1.0h；每100米必须设置4米（2跨）防火隔离带，采用耐火极限达到 3h 的专用隔离材料。

## Slide 8
07
痛点三——降噪失效与眩光污染，功能性严重缺失
设计缺陷导致全封闭声屏障未能发挥应有的降噪功能，反而引发高层住宅噪音加剧；同时，未经处理的透明板产生强烈眩光，严重威胁行车安全。
降噪不达标——三大漏声路径
顶部镂空逸散
传统全封闭顶部采用简单镂空设计，噪声从顶部大量逸散，导致高层住宅噪声反而比安装声屏障前更大。
两侧绕射
声屏障两端绕射路径未经优化，噪声绕过屏体传播至敏感点，未能形成有效的声影区。
板间缝隙漏声
屏体拼接缝隙处理不当，密封胶条老化或缺失，形成噪声泄漏通道，大幅降低整体隔声量。
透明眩光——驾驶安全隐患
透明单元板未进行防眩光处理，在阳光直射或对向车灯照射下产生强烈的镜面反射和光斑效应。
驾驶员进入全封闭区域时瞬间"晃眼"，严重影响视线，极易引发追尾等安全事故！

## Slide 9
08
痛点四——防腐工艺落后，耐久性不足与维保成本失控
传统防腐工艺无法抵御恶劣户外环境的长期侵蚀，导致钢结构与屏体快速锈蚀老化，使用寿命大幅缩短，后期维保成本严重失控。
防腐工艺寿命对比
工艺类型
具体描述
使用年限
主要缺陷
油漆工艺
底漆 + 中间漆 + 面漆
5~10年
加工质量难以把控，户外环境下快速脱落
热浸镀锌工艺
酸洗 + 热镀锌 + 粉末
15~25年
基材锈蚀后镀锌层无法保护，仅能通过油漆维保
复合防腐工艺
抛丸 + 热镀锌 + 喷砂 + 底漆 + 粉末
50~80年
—
材料老化现状
PC板
在紫外线长期照射下迅速黄化、雾化，透光率从初始90%以上急剧下降，严重影响城市景观与行车视线。
夹胶玻璃
易沾灰、易雾化、易破裂，使用10年后透光性大幅衰减，且碎裂后存在严重的安全隐患。
镀锌钢板
在沿海或高腐蚀环境下，钢立柱与屏体面板锈蚀严重，涂层大面积脱落，直接影响结构承载安全。
行业现状总结：声屏障质量参差不齐导致后续维保费用大幅增加，全生命周期综合成本远超优质产品！

## Slide 10
直面行业痛点，以技术创新守护每一条公路的安全与宁静
中驰股份 · 全链条声屏障解决方案提供商
解决方案中心 | 联系我们
2026年

## Slide 11
中驰智能PPT Demo
M1/M2 | 项目生成信息
项目生成信息
项目名称：{{project_name}}
项目所在地：{{project_location}}
建设/业主单位：{{owner_unit}}
产品线：{{product_line}}
线路名称：{{line_name}}
现场痛点：{{site_pain_points}}
施工场景：{{construction_scenario}}