## Slide 1
轨道交通
声屏障系统
全产业链行业洞察
行业核心概况：
随着城市化与轨道交通网络化进程加速，噪声污染已成为制约城市交通可持续发展的关键问题。声屏障作为轨道交通沿线降噪的核心设施，其技术研发、材料创新与工程应用正迎来全新的发展机遇。本报告深度剖析行业现状，从技术迭代、政策导向及工程实践痛点出发，为行业发展提供系统性参考框架。
关键关注维度：
聚焦声学性能优化、结构轻量化、景观融合设计三大技术方向，同时针对成本控制、施工维护及环境适应性等行业痛点，探索标准化与定制化结合的解决方案，助力实现交通建设与生态宜居的平衡发展。
M1
行业背景与技术发展
M2
行业痛点与问题剖析

## Slide 2
M1：行业技术标准与规范现状
城市轨道交通噪声问题持续加剧
声屏障从“可选项”彻底转变为“必选项”
NOISE POLLUTION · RIGID DEMAND BACKGROUND
12.47%
全国电气化铁路占比，电力机车已成为主要噪声源
5-10年
未来新增大量运营里程，噪声影响范围将进一步扩大
3600亿元
上海地铁年运营补贴，含环境治理与噪声投诉处理成本
84000元/㎡
成都项目声屏障全生命周期成本，凸显前期方案选择重要性
电气化率攀升与路网加密双重驱动，噪声污染已成为轨道交通运营核心痛点
巨额运营补贴与全生命周期成本压力下，声屏障投入从隐性成本转为显性刚性支出
既有线改造与新建线路同步推进，高质量声屏障方案成为行业共识与强制要求

## Slide 3
TYPE 01
直立式声屏障
核心特点：结构简单易施工，整体造价较低，应用场景最广泛
适用场景：对降噪要求中等，周边空间开阔的郊区或高架路段
典型案例：国内多数城市轨道交通常规路段均有采用
TYPE 02
半封闭式声屏障
核心特点：直立基础上增设顶部折臂结构，绕射降噪效果更优
适用场景：降噪要求较高，线路两侧分布居民区等敏感建筑区域
典型案例：北京地铁13号线路基段、上海部分近郊高架线路
TYPE 03
全封闭式声屏障（声隧道）
核心特点：轨道空间完全封闭，降噪效果最佳，但建设运营成本最高
适用场景：穿越核心城区、医院、学校等对声环境要求极高的区域
典型案例：成都地铁5号线、北京13号线核心高架段
基础通用型结构 结构简洁，施工便捷，是轨道交通降噪中最基础、应用最普遍的形式，可根据需求组合不同吸声材料。
折臂强化型结构 通过顶部折臂有效阻挡噪声绕射，在提升降噪效果的同时，兼顾了结构通透性与景观协调性，平衡成本与效益。
极致密闭型结构 也称“声隧道”，全方位包裹轨道空间，能最大程度隔绝噪声传播，是应对高敏感声环境区域的终极解决方案。
M1：行业技术标准与规范现状

## Slide 4
通透材料三代演进对比
MATERIAL GENERATION EVOLUTION
GEN 1
夹胶玻璃
10~15年
设计使用寿命基准
本体重量大，安装荷载压力高
受外力易自爆，安全隐患显著
抗冲击性能弱，维护成本偏高
早期应用：国内初代地铁线路
GEN 2
聚碳酸酯 PC 板
8~12年
实际有效服役周期
耐候性不足，户外使用易黄变老化
高温或弯折处易出现应力开裂问题
虽重量轻，但长期光学衰减快
过渡应用：部分城市轨道交通线路
GEN 3
加筋亚克力板
25+年
行业新一代标准寿命
综合性能最优，实现高透光与耐候兼顾
抗冲击强度大幅提升，杜绝自爆风险
表面抗污易洁，长期保持视觉通透度
主流应用：成都10/上海17号线等
玻璃：基础但有局限
PC板：轻便但寿命短
加筋亚克力：25年+长寿命主流之选 ▶
第一代基础材料
光学性能尚可，但受限于物理特性，安全与耐久性存在明显短板，仅适用于早期低要求场景。
第二代过渡材料
解决了重量问题，但耐候性缺陷导致其无法长期保持性能，属于技术迭代中的过渡性方案。
第三代主流优选材料
结合了高透光、耐候、抗冲击与长寿命的核心优势，是当前轨道交通声屏障的最佳材料选择。
M1：行业技术标准与规范现状

## Slide 5
前沿趋势：防腐技术升级与光伏声屏障
防腐技术：全生命周期成本革新
采用“热镀锌+氟碳漆”复合工艺，突破传统局限，实现全生命周期成本大幅降低350%，是更经济的长效防腐方案。
传统热镀锌工艺：防腐年限仅10-15年，难以支撑工程设计使用年限，后期维护成本高昂。
复合工艺优势：防腐年限超30年，初期略高但全周期成本最优。
应用价值：提升结构耐久性，适配高标准工程要求。
跨界融合：光伏声屏障技术与场景应用
技术内核：光伏板与声屏障集成，同步实现噪声治理+清洁能源发电双重核心功能。
多元形态：涵盖透光型、漫反射型及彩色景观型，灵活适配居民区、城市核心区等不同场景。
价值延伸：在解决环境问题的同时创造能源收益，推动基础设施向绿色低碳转型。
发展前景：行业新方向——政策驱动下的降噪与能源一体化，是未来基础设施建设的重要增长点。

## Slide 6
M2：行业痛点与技术剖析
行业痛点：六大维度系统性问题突出
设计：设计过于侧重功能导向，缺乏景观融合与全生命周期成本考量
安全：屏体脱落隐患突出，防火性能不足，结构抗振与防护存在缺陷
耐久：材料老化、钢结构锈蚀速度快，实际使用寿命无法达到设计年限
维保：缺乏有效维护通道，顶部积水积灰问题普遍，维护手段极为有限
检修：螺栓数量众多且检修窗口极短，部件更换操作困难，效率低下
施工：既有线施工场地受限，作业成本高昂且安全风险极大
高频
高频
高频
中频
中频
高频

## Slide 7
M2：行业痛点与技术剖析
核心痛点：主流通透材料各有致命缺陷，选型失误代价极高
夹胶玻璃
致命缺陷：结构安全隐患
抗风能力薄弱：面对强风压易发生形变，极端天气下结构稳定性不足
自爆风险高发：受温差、杂质影响易发生无征兆自爆，碎片飞溅易造成人员财产损失
维护成本高昂：一旦破损需整体更换，且玻璃自重加大支撑结构损耗
厚重特性增加安装难度与运输成本
核心结论
主流通透材料均存在“致命缺陷”：夹胶玻璃有安全隐患，PC板易老化，亚克力防火不达标，任何选型失误都将带来高昂的后期代价。
聚碳酸酯 PC 板
致命缺陷：耐候性与老化问题
易黄变老化：长期日晒雨淋后表面泛黄、透光率骤降，2-3年即出现明显视觉劣化
物理性能衰减：老化后变脆易开裂，抗冲击能力大幅下降
维护周期短：为保证美观需频繁清洗或更换，长期运维成本居高不下
亚克力（PMMA）板
致命缺陷：消防安全不达标
易燃风险突出：多数普通亚克力板易燃，燃烧时释放有毒烟雾，不符合消防规范

## Slide 8
M2：行业痛点与技术剖析
核心痛点：安全隐患、耐久性衰减与全周期管理困境
屏体脱落入侵限界隐患
屏体固定失效后直接坠入行车轨道，与高速列车发生刚性碰撞，是运营最高等级安全风险；活塞风高频冲击与结构疲劳是主要诱因，可能引发重大行车事故。
结构耐久与防火双重短板
结构耐久与防火双重短板
传统防腐工艺不足致大量项目提前锈蚀老化，全封闭段内部烟气积聚难扩散，吸声材料耐火性差易引发火势蔓延，材料性能衰减远超设计预期。
维保条件恶劣与检修窗口受限
顶部积水积灰普遍存在，内部无清洗通道，检修窗口仅2-4小时/天；海量螺栓锈蚀后无法更换，检查维护频次严重不足，隐患长期潜伏难以根除。
5~10倍
既有线施工成本溢价
远超常规新建线路投入
施工风险极高：运营线路施工需避让行车，作业空间狭小，安全管控难度呈指数级上升，事故容错率为零。
防护体系缺失：传统防腐工艺无法抵御高湿高盐环境，螺栓等连接件无冗余防护，一旦失效直接导致结构失稳。
管理模式粗放：行业普遍“重建设、轻维护”，缺乏全生命周期数字化管理手段，隐患排查严重滞后。
全周期成本失控：前期节省的防护投入，在运营期转化为巨额的维修、更换成本，甚至引发停运的经济损失。
结论：需构建“安全设计+耐久防护+智慧运维”三位一体的全生命周期管控体系。